## Slide 1: פרויקט סיום שם הפרוייקט: סופר מריו VGA קיץ 2017
סטודנט 1: סער אליעד
סטודנט 2: איתמר רביב
שמות המדריכים: מור דאהן
אברהם קפלן
צילום/תמונה (של הפרויקט או מכשיר דומה)

## Slide 2: הנחיות לבנית המצגת: 1. תפקיד המצגת להוות בסיס להצגת הפרוייקט בפני הקבוצה והמדריכים 2. על המצגת להיות פשוטה וברורה כך שתפגין: ידע, הבנה ומקצועיות בנושא הפרויקט. 3. המצגת מכילה את השקפים הנחוצים להצגת הפרויקט, אם נראה לך שחסרים שקפים חיוניים נוספים – הוסף אותם. . אפשר לערוך שינויים בגרפיקה של השקפים ולהוסיף אפקטים כרצונכם.4 5. רוב השקפים יכילו סכמות ודיאגרמות. בשקפים עם מלל יכתבו רק הנקודות העיקריות 6. שקפים המציגים את תיאור המודול: דיאגרמת תהליכים, דיאגרמת מצבים וסימולציה, די להציג עבור מודול אחד או שניים מורכבים ו/או מעניינים. יש להגביל את המצגת ל 20 שקפים

## Slide 3: אפיון הפרוייקט
הדרישות המקוריות:
  הגדרת הדרישות– מינימום לציון 70
(להלן "שחקן") הנע בציר X וקופץ
ישנם גושי זהב ופצצות המוגרלים אקראית במקום קבוע.
בכל פעם שפוגעים בזהב מקבלים ניקוד ומופיע צליל זכיה
בכל פעם שפוגעים בפצצה מאבדים חיים ומופיע צליל פספוס
  הגדרת הדרישות– מינימום לציון 90
גושי הזהב והפצצות המוגרלים אקראית ונעים לעבר השחקן במהירויות שונות
ישנם מכשולים עליהם יכול לעמוד השחקן
הנחות ותוספות:
מי שאוסף יותר מטבעות מנצח
החלק היצירתי:
• משחק זוגי – מריו ולואיג'י
פצצות מסוגלות לרדוף אחרי מריו (ושליטה במספר הפצצות הרודפות), safeZone .
תזוזה של המכשולים וסנכרון תנועה איתם
צלילים – Theme song של מריו וצליל נוסף לקפיצה
תנועה פיזיקלית
גרפיקה

## Slide 4: תוספות - הרחבה
מנוע פיזיקלי ריאליסטי – במכונת המצבים של מריו ממומשות משוואות תנועה פיזיקליות הכוללות כוח כבידה וממשק עם אובייקטים במהירויות שונות. מנגנוני תיקון מיקום מתקדמים.
צלילים נוספים – הרחבנו את הדרישה ותמכנו בצלילים נוספים. עקב השימוש בזיכרון ה-RAM שבכרטיס הגדלנו להוסיף חלק נכבד משיר הנושא של המשחק!
משחק לשני שחקנים – הוספנו תמיכה בשחקן נוסף והפכנו את המשחק לתחרות בין שני שחקנים על השגת הזהב.
רמות קושי ופצצות חכמות – ניתן לשלוט על רמות הקושי במשחק ע"י ויסות כמות הפצצות החכמות. פצצה חכמה עוקבת אחרי השחקן עד לפגיעה בו. פצצות שאינן חכמות נעות במשחק בתנועה ובמהירויות אקראיות.

## Slide 5: תוספות - הרחבה
מכשולים – המכשולים במשחק הם מכשולים נעים ("פלטפורמות") המסוגלות לנוע מעלה, מטה ובאלכסון באופן עצמאי. מכשולים אלו מאפשרים לשחקנים להגיע לנקודות גבוהות במסך ע"י העברה של רכיב המהירות האנכית לדמויות.
אזור מבטחים "Safe Zone" – אזור מוגן במשחק אליו לא מגיעים פצצות ומטבעות. אזור זה נועד לאפשר לשחקנים לתכנן את המשחק מבלי שפצצות (גם חכמות) יפגעו בהם, גם מטבעות לא ייכנסו ולא יוגרלו לתוך אזור זה.

## Slide 6: ארכיטקטורה וממשקים
Keyboard
MSS Platform
Headphones

## Slide 7: הוראות הפעלה
DE2 Card
Difficulty Controllers – each switch adds homing bomb
Reset
Mario Life | Mario Score
Luigi Life | Luigi Score
Theme Enable
Difficulty Indicators
Movement with arrows and w,a,d keys

## Slide 8: סכמת מלבנים פנימית
Mario Move
Luigi Move
Sound Controller
Sound
Mario Draw
Luigi Draw
Object MUX
Bomb Gold Manager
Background
VGA Controller
Score
KBD
KBD
Obstacles
Manager

## Slide 9: שרטוט הירארכיה עליונה
SOUND
GOLD-BOMB MANAGERS
SCORE
OBSTACLES
KEYBOARD
MARIO
LUIGI
VGA
HEXSS
HEXSS
CLK DIVIDER

## Slide 10: PIPE – תאור והירארכיה עליונה
SOUND
GOLD-BOMB MANAGERS
SCORE
OBSTACLES
KEYBOARD
MARIO
LUIGI
VGA
BACKGROUND

## Slide 11: ארבע משימות לפי קדימות
מודול מס | שם | תפקיד | תפקיד מנוון PIPE | סיבוכיות התכן | סדר ביצוע
1 | מריו\לואיג'י | שליטה על התנועה של הדמויות הראשיות והממשק עם כל המכשולים במשחק | שליטה באמצעות מקלדת, קפיצה ועמידה על אובייקט , הליכה | מסובך מאוד | 1
2 | מכשולים | מודול השולט על המכשולים השונים במשחק (תנועתם, מהירותם, מיקום) | מכשול בודד שעומד ללא תזוזה | מסובך | 2
3 | מנהל פצצות/מטבעות | מודול השולט על תנועת הפצצות והמטבעות גם באופן אקראי וגם מתביית (רק פצצות יכולות לרדוף אחרי השחקן) | פצצה אחת מטבע אחד שמוגרלים באמצעות לחיצה על כפתור בלוח | מסובך | 3
4 | סאונד | מודול המקבל אירוע במשחק ומשמיע את הצליל שלו בהתאם. מנגן את שיר הנושא ברקע | צליל אחד של אירוע אחד (קפיצה לדוגמא) | בינוני | 4

## Slide 12: מודול [שם המודול] – דיאגרמת תהליכים
יש למלא עבור דוגמה אחת-שתיים רלוונטית

## Slide 13: מודול [שם המודול] – דיאגרמת מצבים

## Slide 14: מודול [שם המודול] – סימולציה
יש לסמן חלקים רלוונטיים

## Slide 15: Signal Tap– זיהוי תקלת חומרה

## Slide 16: סיכום ומסקנות
ביצוע מול איפיון
מה למדתי
מסקנות
המלצות לעתיד

## Slide 17: תמונות לשימוש הסטודנטים
MSS Card
EAR Card
DE2 Card
MSS Platform
Sig. Gen.
Scope
Matrix
Headphones
MSS Core
MP3 Player
Microphone
Headphones with Mic.
Keyboard